## Slide 1
MUESTREO DOBLE
EN DOS FASES
Control de Calidad · Fábrica de Tornillos
Paso a paso bajo Normas APA 7.ª ed.
Sneyder & Santiago
Probabilidad y Estadística · 2026

## Slide 2
1. Contexto y Justificación del Problema
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Una fábrica produce 10,000 tornillos/día.
Especificación: diámetro 10 mm ± 0.5 mm.
Medir cada tornillo con calibrador digital requiere técnico especializado.
Costo de medición completa: $50,000 por día.
Es inviable inspeccionar el 100% de la producción.
¿POR QUÉ MUESTREO DOBLE?
Divide el proceso en dos fases complementarias.
Fase 1 barata: clasifica sin medir con precisión.
Fase 2 precisa: solo en una submuestra reducida.
Mantiene validez estadística con menor costo.
Ahorro estimado: 99.3% vs. inspección completa.
Nota. Basado en Cochran (1977) y Lohr (2010). Elaboración propia.

## Slide 3
2. Parámetros del Diseño Muestral
N (Población)
10,000
tornillos/día
n₁ (Fase 1)
200
inspección visual
n₂ (Fase 2)
50
calibrador digital
Especificación
10 ± 0.5
mm de diámetro
Nivel Confianza
95%
z = 1.96
Semilla NumPy
2026
reproducibilidad
Nota. np.random.seed(2026) garantiza la reproducibilidad de todos los resultados.

## Slide 4
FASE 1
3. Fase 1 — Inspección Visual Rápida (n₁ = 200)
01
Selección Aleatoria
Se usa np.random.choice(10000, 200, replace=False) para seleccionar 200 tornillos al azar de la población, garantizando que cada elemento tenga igual probabilidad de ser elegido.
02
Inspección Visual
Cada tornillo se clasifica visualmente: 'correcto' si el diámetro parece dentro de [9.3, 10.7] mm (tolerancia ampliada por el ojo humano) o 'sospechoso' si parece fuera de especificación.
03
Estadísticas Fase 1
Se calcula x̄₁ = 10.0442 mm, s₁ = 0.2176 mm. Los 200 tornillos se estratifican: Estrato A (excelente, ≥9.8 mm): 176 · Estrato B (aceptable): 20 · Estrato C (defectuoso): 9.
Nota. Costo Fase 1: $0.50 × 200 = $100.00. Variable auxiliar x (clasificación visual).

## Slide 5
4. Análisis Intermedio — Estratificación
A
Excelente
Diámetro ≥ 9.8 mm
n = 176
88.0%
B
Aceptable
9.5 mm – 9.8 mm
n = 20
10.0%
C
Defectuoso
< 9.5 mm
n = 9
4.5%
Nota. La estratificación de la Fase 1 permite aplicar muestreo proporcional en la Fase 2, optimizando la precisión del estimador final (Scheaffer et al., 2006).

## Slide 6
FASE 2
5. Fase 2 — Medición Precisa con Calibrador (n₂ = 50)
01
Submuestra Estratificada Proporcional
De los 200 tornillos de la Fase 1, se seleccionan 50 de forma proporcional a cada estrato: A ≈ 44, B ≈ 5, C ≈ 2. Esto garantiza representatividad de todos los grupos.
02
Medición con Calibrador Digital (±0.001 mm)
Cada uno de los 50 tornillos se mide con calibrador Vernier digital. Se registra el diámetro exacto y se compara con [9.5, 10.5] mm para determinar conformidad.
03
Clasificación: Conformes vs. No Conformes
Resultado: 47 tornillos conformes (94.0%) · 3 no conformes (6.0%) · Tasa de defectos estimada: 6.0%. Costo Fase 2: $5.00 × 50 = $250.00.

## Slide 7
6. Resultados Estadísticos — Fase 2
Estadístico | Valor | Interpretación
Media aritmética (x̄) | 10.0491 mm | Muy cercana al nominal (10.0 mm). Proceso centrado.
Mediana (Me) | 10.0491 mm | Igual a la media → distribución simétrica.
Desv. Estándar (s) | 0.2289 mm | Baja variabilidad. CV = 2.28%.
Q1 – Q3 | 9.9263 – 10.1567 mm | El 50% central cae dentro de la especificación.
Asimetría (skew) | 0.1678 | Distribución casi perfectamente simétrica.
Conformes | 47 (94.0%) | La mayoría cumple la especificación 10 ± 0.5 mm.
No conformes | 3 (6.0%) | Tasa ligeramente sobre el límite aceptable del 5%.

## Slide 8
7. Inferencia Estadística y Prueba de Hipótesis
ESTIMACIÓN POBLACIONAL
p̂ (defectos) = 6.00%
Error estándar: 3.36%
IC 95%: [0.00% — 12.58%]
Defectos estimados:
~600 tornillos/día
IC: [0 — 1,258 tornillos]
Media poblacional: 10.0491 mm
IC 95%: [9.9858 — 10.1123] mm
PRUEBA DE HIPÓTESIS (α = 0.05)
H₀: p ≤ 5% (proceso bajo control)
H₁: p > 5% (proceso fuera de control)
Z calculado = 0.3244
Z crítico = 1.6449
p-valor = 0.3728
✔ DECISIÓN: No se rechaza H₀
El proceso está bajo control estadístico. No hay evidencia de que la tasa de defectos supere el 5%.

## Slide 9
8. Análisis Comparativo de Costos
Chart: 
| Inspección completa | Muestra simple n₂ | Muestreo Doble
Costo ($) | 50000 | 250 | 350
Escenario | Piezas | Costo Total
Inspección completa | 10,000 | $50,000.00
Muestra simple (n₂) | 50 | $250.00
Muestreo Doble (F1+F2) | 250 | $350.00
AHORRO vs. completa | — | $49,650 (99.3%)
Nota. El muestreo doble reduce el costo de inspección en un 99.3% manteniendo la validez estadística de la estimación (Cochran, 1977, p. 327).

## Slide 10
9. Conclusiones
El muestreo doble en dos fases permitió estimar la tasa de defectos en tornillos con un ahorro del 99.3% frente a la inspección completa.
La media estimada (x̄ = 10.0491 mm) está muy próxima al valor nominal, indicando un proceso centrado.
La prueba de hipótesis (p-valor = 0.3728) no rechaza H₀: el proceso opera dentro del límite aceptable de 5% de defectos.
La estratificación de la Fase 1 mejora la representatividad de la Fase 2 sin aumentar el costo de medición.
Referencias (APA 7.ª ed.)
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons.
Lohr, S. L. (2010). Sampling: Design and analysis (2nd ed.). Brooks/Cole.
Scheaffer, R. L., Mendenhall, W., & Ott, R. L. (2006). Elementary survey sampling (6th ed.). Thomson.
Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería (9.ª ed.). Pearson.